附件2

市气象局关于印发《遵义市雷电防护装置验收

实施细则（试行）》的通知

各县（市、区）气象局，市局各直属单位、机关各科室，各有关单位、企业：

《遵义市雷电防护装置验收实施细则（试行）》已经遵义市气象局2023年12月XX日局务会审议通过，现予以印发，请遵照执行。

2023年12月XX日

遵义市雷电防护装置验收实施细则

（试行）

第一条  为了进一步规范全市雷电防护装置验收工作，保护人民生命财产安全和公共安全，预防安全生产事故，根据《气象灾害防御条例》、《雷电防护装置设计审核和竣工验收规定》（中国气象局令第37号）、《雷电防护装置施工质量验收规范》（QX/T105-2018）等有关规定，结合遵义市雷电防护装置验收工作实际情况制定本实施细则。

第二条  本实施细则适用于下列新建、改建、扩建建设项目的雷电防护装置验收，包括分项验收和竣工验收。

(一)油库、气库、弹药库、化学品仓库和烟花爆竹、石化等易燃易爆建设工程和场所;

(二)雷电易发区内的矿区、旅游景点或者投入使用的建(构)筑物、设施等需要单独安装雷电防护装置的场所;

(三)雷电风险高且没有防雷标准规范、需要进行特殊论证的大型项目。

第三条  建设单位取得《雷电防护装置设计核准意见书》和《建筑工程施工许可证》开工后，建设单位应根据施工进度分别组织施工单位、监理单位、雷电防护装置检测单位，按照《雷电防护装置施工质量验收规范》（QX/T105-2018），对雷电防护装置设计文件中接地装置、引下线、接闪器、等电位连接、屏蔽、综合布线、SPD（电涌保护器）等隐蔽工程、分项工程施工质量进行分项验收，据实填写《雷电防护装置（隐蔽工程）施工质量验收记录表》（附表1）和《雷电防护装置（接头连接）施工质量验收记录表》（附表2）。待雷电防护装置现场竣工验收时备查。

受检分项工程不合格的不得进行下一道工序施工。

雷电防护装置检测单位对雷电防护装置分项隐蔽工程的检测应当在建设单位、施工单位、监理单位旁站下进行，如实填写现场检测数据，未经旁站和检测人员签字的隐蔽资料和检测数据,不得作为雷电防护装置检测报告原始检测记录。经现场检测未能达到设计要求的，检测单位应当场填送《雷电防护装置分项检测不合格整改告知函》，建设单位经整改后向检测单位提出复检申请直至检测合格。

建设单位应提前2个工作日通知雷电防护装置检测单位开展分项隐蔽工程检测和竣工检测，检测单位应当在接到通知次日起2个工作日内，按照与建设单位确认的时间到场开展雷电防护装置检测。竣工检测后在3个工作日内出具《雷电防护装置检测报告》。

第四条  市、县（市、区）气象主管机构对建设单位提出的雷电防护装置竣工验收申请受理后，应当在规定的行政许可审批时限内，参加并主持由建设单位组织的施工、监理和检测单位开展的雷电防护装置现场竣工验收，并组织相关单位据实填写《雷电防护装置竣工验收记录表》(附表3)。

市、县（市、区）气象主管机构应对包括雷电防护装置施工质量验收记录表在内的防雷产品安装记录等申请材料的合法性、雷电防护装置检测报告等进行审核验收。

第五条  市、县（市、区）气象主管机构应当在雷电防护装置竣工验收申请受理之日起3个工作日内作出雷电防护装置竣工验收结论。

第六条  市、县（市、区）气象主管机构应当制定雷电防护装置设计审核和竣工验收审批活动的监督检查计划和监督检查实施方案。适时开展监督检查，履行监督责任。

第七条  雷电防护装置设计审核和竣工验收审批办结后， 市、县（市、区）气象主管机构应在一个月内将有关文件资料建立纸质介质和电子介质的档案和台账。同时接受上级气象主管机构和地方政务服务管理部门的监督检查和抽查。

第八条  未尽事宜按照《雷电防护装置设计审核和竣工验收规定》（中国气象局令第37号）等有关规定执行。国家法律法规另有规定的，从其规定。

第九条  本实施细则由遵义市气象局政策法规科负责解释。

第十条  本实施细则自印发之日起施行。

附表：1.雷电防护装置（隐蔽工程）施工质量验收记录表

2.雷电防护装置（接头连接）施工质量验收记录表

3.雷电防护装置竣工验收记录表

附表1

雷电防护装置（隐蔽工程）施工质量验收记录表

编号：                        验收日期：            年    月    日                   天气：(晴/(阴

| 单位工程名称 |  |
| --- | --- |
| 雷电防护 工程分项 | (接地装置/ (引下线/ (等电位连接/ (屏蔽/ (接闪器/ (SPD安装/ (其他 |
| 雷电防护装置 施工部位 | 一 般场所：(基础/ (首层/ (中间层/ (天面/ (其他 加油加气站：(罐区/ (站房/ (罩棚/ (其他 石油库 、气库：(罐区/ (装卸平台/ (设备区/ (管廊/ (其他 烟花爆竹场所：(基础/ (首层/ (中间层/ (天面/ (其他 石油化工装置：(炉区/ (塔区/ (罐区/ (设备区/ (管廊/ (其他 矿区 、旅游景点：(避险场所/ (雷击风险区域/ (其他 |
| 建设单位 |  | 项目负责人 |  |
| 施工单位 |  | 项目负责人 |  |
| 施工图名称 |  | 图号 |  |
| 施工质量验收 |
| 施工内容/位置或编号 | 施工方法 | 接地电阻(Ω) | 检查（检测）项目及结果 |
| 施工单位 检查评定结果 | 施工员签名 |  | 检查（检测）负责人签名 |  |
|  | 项目专业质量检查员（签名）： 年 月 日（公章） |
| 建设（监理）单位 验收结论 | 建设单位项目专业技术负责人（签名）： （专业监理工程师签名）： 年 月 日（公章） |

附表2

雷电防护装置（接头连接）施工质量验收记录表

编号：                  验收日期：         年    月    日            天气：(晴/(阴

| 单位工程名称 |  |
| --- | --- |
| 雷电防护 工程分项 | (接地装置/ (引下线/ (等电位连接/ (屏蔽/ (接闪器/ (SPD安装/ (其他 |
| 雷电防护装置 施工部位 | 一 般场所：(基础/ (首层/ (中间层/ (天面/ (其他 加油加气站：(罐区/ (站房/ (罩棚/ (其他 石油库 、气库：(罐区/ (装卸平台/ (设备区/ (管廊/ (其他 烟花爆竹场所：(基础/ (首层/ (中间层/ (天面/ (其他 石油化工装置：(炉区/ (塔区/ (罐区/ (设备区/ (管廊/ (其他 矿区 、旅游景点：(避险场所/ (雷击风险区域/ (其他 |
| 建设单位 |  | 项目负责人 |  |
| 施工单位 |  | 项目负责人 |  |
| 施工图名称 |  | 图号 |  |
| 接头连接记录 |
| 名称/位置或编号 | 连接导体材料名称/规格（尺寸） | 连接方式 | 连接长度 （mm） | 防腐措施 | 接地/过渡电阻 (Ω) |
| 接头施工方法 | 检查（检测）项目及结果 |
| 施工单位 检查评定结果 | 施工员签名 |  | 检查（检测）负责人签名 |  |
|  | 项目专业质量检查员（签名）： 年 月 日（公章） |
| 建设（监理）单位 验收结论 | 建设单位项目专业技术负责人（签名）： （专业监理工程师签名）： 年 月 日（公章） |

附表3

雷电防护装置竣工验收记录表

| 建设项目名称 |  |
| --- | --- |
| 新建、改建、扩建 |  |
| 主持验收机构 |  |
| 竣工验收日期 |  |
| 主 持 人 及参加验收人员 |  |
| 建设项目单位 |  |
| 法 人 代 表 |  | 联系电话 |  |
| 建设项目地址 |  |
| 建设项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 建设项目联系人 |  | 联系电话 |  |
| 设 计 单 位 |  |
| 联 系 人 |  | 联系电话 |  |
| 施 工 单 位 |  |
| 负 责 人 |  | 联系电话 |  |
| 监 理 单 位 |  |
| 负 责 人 |  | 联系电话 |  |
| 检 测 单 位 |  |
| 负 责 人 |  | 联系电话 |  |
| 验收记录： 一、施工单位意见： 负责人： 年 月 日（公章） 二、监理单位意见： 负责人： 年 月 日（公章） 三、检测单位意见： 负责人： 年 月 日（公章） 四、建设单位意见： 负责人： 年 月 日（公章） 五、气象主管机构分项（隐蔽工程）验收意见： 负责人： 年 月 日 六、气象主管机构现场验收人员意见： 签字： 年 月 日 |

# Text boxes

遵义市气象局文件

遵气规发〔2023〕X号

遵义市气象局

2023年12月XX日印发

遵义市气象局办公室